## Slide 1: 연구/개발팀 Network 시작하기
정 승 훈 차장

## Slide 2
Network 추적
Ping
  ping localhost or 127.0.0.1 (Loop back address)
  ping 192.168.0.1 // Gateway Address, ipfconig
  ping 192.168.0.2 // 통신사 ISP 점검 (기본 DNS Address), nslookup
  ping www.google.com

## Slide 3
Network 추적
tracert
  icmp 응답을 이용하여 request에 대한 response 메시지로 처리된다.
  tracert www.google.com

## Slide 4
TTL
정의
  TTL (Time to Live)은 패킷이 라우터에서 폐기되기 전에 네트워크 내에 존재하도록 설정된 시간 또는 “홉 (hop-소스와 목적지 간의 경로)”을 나타냅니다.
  TTL은 CDN 캐싱 및 DNS 캐싱을 비롯한 다른 상황에서도 사용됩니다. 폐기 되기 전의 데이터 단위 (예 : 패킷 – 컴퓨터 네트워크에 의해 운반되는 데이터의 형식화 된 단위)가 경험할 수 있는 컴퓨터 및 컴퓨터 네트워크 기술에서의 시간 또는 전송의 횟수에 관한 것입니다.

## Slide 5
TTL
동작
  정보 패킷이 만들어지고 인터넷을 통해 전송되면 라우터에서 라우터로 무기한으로 계속 전달 될 수 있습니다. 이러한 가능성을 줄이기 위해 패킷은 time-to-live 또는 hop limit 이라고 하는 만료 시간으로 설계합니다. 패킷 TTL은 패킷이 순환되는 시간을 결정하는 데 유용 할 수 있으며 보낸 사람이 인터넷을 통해 패킷의 경로에 대한 정보를 수신 할 수 있게 합니다.
  각 패킷에는 네트워크를 통해 계속 이동 해야 하는 시간을 결정하는 숫자 값을 저장하는 장소가 있습니다. 라우터는 패킷을 수신 할 때마다 TTL 수에서 하나를 뺀 다음 네트워크의 다음 위치로 전달합니다. TTL이 카운트 된 후에 어느 지점에서 든지 0이면 라우터는 패킷을 버리고 ICMP 메시지를 원래의 호스트로 되돌려 보냅니다 .